## Slide 1: Р а д и о с в я з ь

## Slide 4
Диапазон | Назначение
118-137 МГц | Авиация
148-149 МГц, 171-173 МГц | МВД России
406-407 МГц | КОСПАС-САРСАТ — спутниковые радиомаяки
328,6-335,4 МГц | Авианавигация
393-254 МГц | Минобороны РФ
450-470 МГц | Служебные каналы

## Slide 5: Разрешённые диапазоны частот для раций в России
LPD (433,075–434,775 МГц) — 69 каналов, мощность до 0,01 Вт (на практике — до 0,5 Вт с несъёмной антенной). Подходит для связи на короткие расстояния.
PMR (446,000–446,200 МГц) — 8 каналов, мощность до 0,5 Вт, только с несъёмной антенной. Используется для туристов, автомобилистов, охраны.
CB (26,965–27,405 МГц) — 40 каналов, мощность до 10 Вт. Часто используется дальнобойщиками и автолюбителями для связи в дороге.

## Slide 6
Для работы в диапазонах VHF/UHF достаточно получения категории через ГРЧЦ, без дополнительного согласования с Роскомнадзором. Процедура оформления LB диапазона сложнее: сначала нужно обратиться в ГРЧЦ, затем – в Роскомнадзор.
В России есть 4 категории радиолюбителей. Чтобы получить нужную категорию, необходимо сдать экзамен в радиочастотном центре вашего округа. После этого на сайте Главного радиочастотного центра можно подать заявку на получение позывного.
4-я категория (начальная)
Требования: знание правил работы в эфире
Мощность рации: до 5 Вт
Особенности: обязательная передача позывного
3-я категория
Требования: базовые знания радиотехники, настройка оборудования
Мощность рации: до 10 Вт
Дополнительные возможности: доступ к КВ-диапазонам (7 000 – 7 200 кГц)
Применение: популярен среди дальнобойщиков и как резервный канал связи
2-я категория
Требования: углубленные технические знания, опыт работы от 1 года в третьей категории
Мощность рации: до 100 Вт
Особенности: разрешены современные цифровые режимы связи
1-я категория (высшая)
Требования: владение азбукой Морзе, стаж от 2 лет во второй категории
Мощность рации: до 500 Вт
Возможности: работа в международных сетях